恩泰科 Iontech  DN 系列工业型EDI膜堆

连续使用高纯水，不需要化学试剂

恩泰科 Iontech 工业型电去离子膜堆利用连续电去离子技术生产

高纯水，可以及其可靠地生产出质量稳定的高纯水，而不会由于再生

而中断运行。膜堆可以应用于电力、电子、食品和饮料行业以及实

验室中。

DN 系列膜堆特点

- 采用双O-型密封圈进行密封，确保膜堆在运行中不会发生泄露

- 产水水质等同甚至优于混床出水，无需使用任何化学试剂

- 连续产水且水质稳定无波动

- 不需要使用酸、碱中和系统及树脂罐

- 具有优良的电绝缘性能

- 在7bar（100psi）、45℃(113˚F)条件下，可以连续运行

运行环境

应安装在室内，避免阳光直射，室内最高环境温度不超过45℃(113˚F)。

质量标准

每个膜堆在出厂前都经过了测试，符合行业标准和工业标准。

外观尺寸

| 膜堆型号 | 尺寸规格 |
| --- | --- |
|  | L | M |
| DN 500 | 865 mm | 760 mm |
| DN 750 | 1010mm | 905 mm |

最低进水要求

| 进水来源 | RO产品水 |
| --- | --- |
| 进水导电率 | < 10 μS/cm |
| 二氧化硅 (SiO2) | < 1 ppm |
| 铁、锰、硫化物 | < 0.01 ppm |
| 总氯(以Cl2计) | < 0.02 ppm |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | < 1.0 ppm |
| 溶解的有机物 (TOC) | < 0.5 ppm |
| 操作pH范围 | 4 - 11 |
| 运行温度 | 41-113°F（5 - 45°C） |
| 进水压力 | < 100 psi（7 bar） |

膜堆性能

| 操作参考 |
| --- |
| 回收率 | 90 – 95% |
| 最大允许进水压力 | 7bar（100psi） |
| 最高允许进水温度 | 45℃(113˚F) |
| 名义流量时的降压范围 | 20 - 30 psi（1.4 - 2.1 bar） |
| 产水水质 |
| 产水电阻率 | >16 MΩ-cm*（见下面说明） |
| 硅(SiO2) 去除率 | 90 – 99%（取决于进水条件） |

流量和物理规格

| 膜堆型号 | 设计产水流量 m3/h | 流量范围 m3/h | 产水电阻率 （MΩ-cm*） | DC 电压 V | DC 电流 A | 运输重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 500 | 5.00 | 2.55 - 7.70 | >16 | 0-400 | 0-6 | 153 |
| DN 750 | 7.50 | 3.50 - 11.50 | >16 | 0-500 | 0-6 | 200 |

恩泰科（北京）科技有限公司

北京市北京经济技术开发区（通州）环科中路16号42幢4层407（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）   010-56370681

本宣传页中提供的信息只对产品的的一般说明和特性介绍，文中内容可能与实际应用的情况有出入，并且可能会随着产品的进一步研发而产生。